| Ruda-Gipsz Égetett gipsz termékek Forgalmazó:: Tháli Károly Egyéni vállalkozó 1104 Budapest, Harmat utca 152. 1/261-1018 24/450-598 Váll. eng. szám: 813221 |  |
| --- | --- |
| Égetett gipsz: Gipsz kötőanyagnak nevezzük a magas dihidrát tartalmú gipszkőből hőkezeléssel /ún. égetéssel/ és őrléssel előállított termékeket, mely vízzel összekeverve fizikai-kémiai folyamatok hatására megköt. A hőkezeléssel a gipszégetőben a (CaSO4 X 2H2O) kristályvizének különböző mértékű eltávolításával, valamint őrléssel különböző szilárdságú, kötésidejű kötőanyagokat állítunk elő. A termék minőségének jellemzésére az MSZ. 57/1977. sz szabvány szerint, nyomószilárdság, kötésidő (2 óra) és őrlési finomság értéket használnak. |  |
| Építészeti (stukatúr) gipsz G4-BII: Általános építőipari és villanyszerelési munkákhoz. 25 kg-os papírzsákos kiszerelésben kapható 1 tonna/egyutas raklapon, fóliázva. Száraz, jól szellőző helyiségben, fóliázott zsákban raklapon tárolva felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig. A 2 órás nyomószilárdsága 4-5 MPa /G-4/, hajlítószilárdsága 2 MPa felett. A kötési idő 6 perctől 16 percig elhúzódik / közepesen kötő B osztály/. A szitamaradék 0,2 mm-es szitán 0 - 15% között található tehát közepesen finom /középfinom-II/. |  |
| Építészeti (Modell) gipsz G4-BIII: Általános építőipari munkákhoz valamint gipszszobrászathoz és díszítőelemek gyártá-sához használják. 40 kg-os papírzsákos kiszerelésben kapható 1 t MÁV-EUR raklapon pántolva. Száraz, jól szellőző helyiségben, az eredeti csomagolásban raklapon tárolva felhasználható a gyártástól számított 2 hónapig. A 2 órás nyomószilárdsága 4-5 MPa /G-4/, hajlítószilárdsága 2 MPa felett. A kötési idő 6 perctől 16 percig elhúzódik /közepesen kötő B osztály/. A szitamaradék 0,2 mm-es szitán 0 - 2 % között tehát finom /III/. |  |